## Slide 1: Портирование ОСРВ Embox на открытую архитектуру RISC-V
Автор: А. Т. Нижарадзе, 471 группа
Научный руководитель: д. ф.м. н., проф. А. Н. Терехов
Научный консультант: асс. А. П. Козлов
Рецензент: ведущий инженер ООО "Ланит-Терком" К. К. Смирнов
Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования
2020

## Slide 2: Embox
Операционная система реального времени
Разработана для встраиваемых систем
Исходный код представлен в виде модулей
Статическая сборка системы

## Slide 3: RISC-V
Система команд и процессорная архитектура для микропроцессоров и микроконтроллеров семейства RISC
Открытая и свободная
На выбор 32, 64 или 128-битная
Поддерживает короткие инструкции
Поддерживает уровни привилегий
Поддерживает механизмы для реализации PIC (Position-Independent Code)
Поддерживает стандарт IEEE 754-2008
Классически виртуализируема

## Slide 4: Цель
Цель данной работы — добавить RISC-V в список поддерживаемых архитектур ОСРВ Embox. Для её достижения были поставлены следующие задачи:
Сделать обзор предметной области
Реализовать архитектурно-зависимые части ядра
Реализовать драйвера основных устройств
Проверить работоспособность полученного решения на qemu 4.2.0
  HiFive Unleashed FU540-C000 SoC
  32-битная

## Slide 5: Структурная схема Embox

## Slide 6: Этапы портирования
Карта памяти
Стартовый код
Отладочный вывод
Функции setjmp и longjmp
Базовая подсистема прерываний
  Обработчик прерываний
  Драйвер контроллера прерываний
Драйвер устройства таймера
Переключение контекста
Функция vfork
Драйвер устройства сетевого контроллера

## Slide 7: Карта памяти
Карта памяти определяет положение регионов памяти, т.е. расположение RAM, ROM, I/O
Адреса регионов памяти нужны компоновщику для правильного расположения секций по регионам

## Slide 8: Карта памяти
Базовые адреса регионов добавлены в файл компоновщика
Секции размечены по регионам
ROM неперезаписываемый, сегменты .data и .text размечены на RAM

## Slide 9: Стартовый код
Стартовый код — код, выполняющий первичную инициализацию системы, такую, как инициализация регистров, инициализация режима процессора, включение прерываний и т.д.
В конце загрузчик передает управление функции инициализации ядра ОС.
Стартовый код размещается по стартовому адресу.

## Slide 10: Стартовый код
la gp, __global_pointer$ # set up global pointer
li t6, 0x1800
csrw mstatus, t6 # enable interrupts
la t0, trap_handler
csrw mtvec, t0 # setup default trap vector
csrr t0, mhartid
bne t0, zero, 4 # infinity loop all harts but one with ID = 0
slli t0, t0, STACK_SHIFT # set up stack pointer based on hartid
la sp, stacks + STACK_SIZE
add sp, sp, t0
la t1, bss_target_start # zero the BSS segment
la t2, bss_target_end
j kernel_start # jump kernel

## Slide 11: Отладочный вывод
Основная функция отладочного вывода — возможность посимвольного вывода на доступное для разработчика устройство вывода. Самым базовым устройством является UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter).
Драйвер уже был реализован в Embox.
Работал некорректно на версиях QEMU раньше 4.2.0
Исправлена ошибка в работе драйвера
Драйвер протестирован в стрессовых условиях

## Slide 12: Прерывания
Когда происходит прерывание, в специальном CSR (Control and Status Register) регистре mcause размещается тип и причина прерывания.

## Slide 13: Прерывания
Базовый обработчик:
Считывает тип прерывания
Вызывает обработчик прерываний или исключений
Обработчик прерываний:
Считывает вид прерывания
Отключает этот вид прерываний
Вычисляет сдвиг в таблице обработчиков
Вызывает конкретный обработчик

## Slide 14: Таймер
init
  создает все необходимые структуры
  регистрирует драйвер таймера
  регистрирует обработчик прерывания таймера
setup
  производит первоначальную настройку регистров таймера
handler
  устанавливает новое значение регистров таймера
  вызывает архитектурно-независимый обработчик

## Slide 15: Таймер
Регистры счетчика таймера 64-битные
Платформа 32-битная
Атомарно перезаписать значение регистров невозможно
Реализован алгоритм для избежания ложных срабатывания таймера

## Slide 16: Context switch
Смена контекста — механизм реализации вытесняющей многозадачности.
context init
  вызывается при создании нового потока
  создает структуру контекста процессора
  проводит первичную инициализацию структуры
context switch
  сохраняет контекст текущего потока в соответствующую структуру
  восстанавливает контекст следующего потока

## Slide 17: Context switch
addi sp, sp, -CTX_SIZE
sw sp, CTX_SP(a0)
sw ra, CTX_RA(a0)
sw s0, CTX_S0(a0)
...
sw s11, CTX_S11(a0)
csrr t6, mstatus
sw t6, CTX_MSTATUS(a0)
lw sp, CTX_SP(a1)
lw ra, CTX_RA(a1)
lw s0, CTX_S0(a1)
...
lw s11, CTX_S11(a1)
lw t6, CTX_MSTATUS(a1)
csrw mstatus, t6
addi sp, sp, CTX_SIZE
ret

## Slide 18: Системные вызовы и библиотечные функции
vfork
  используется для создания копии вызывающего процесса без копирования таблиц страниц родительского процесса в том же адресном пространстве
  значения всех регистров, кроме регистра возвращаемого функцией значения, сохранены и затем скопированы для дочернего процесса
setjmp и longjmp
  используются для мгновенного выхода из нескольких активаций (вызовов) функций
  управление передается в заранее определенное место другой функции

## Slide 19: Ethernet driver
init
setup
set mac address
xmit
handler
packet buffer address
flags

## Slide 21: Результаты
В результате данной работы ОС Embox была запущена на эмулируемой QEMU плате HiFive Unleashed FU540-C000 SoC. В ходе данной работы были получены следующие результаты:
Выполнен обзор операционной системы Embox и процессорной архитектуры RISC V
На языках программирования С и Assembly реализованы архитектурно-зависимые части ядра: обработчик прерываний, функции vfork и setjmp, стартовый код и модуль переключения контекстов
На языке программирования C реализованы драйвера основных устройств: прерываний, устройства таймера и устройства сетевого контроллера Cadence GEMGXL Gigabit Ethernet Controller
Проведено тестирование драйвера асинхронного интерфейса UART, протестированы реализованные модули посредствам модульного тестирования ОС Embox

## Slide 22: Ссылки
https://github.com/embox/embox
Драйвер сетевого контроллера:
https://github.com/nastya-nizharadze/embox/tree/riscv

## Slide 23: Дополнительные слайды

## Slide 24: Карта памяти

## Slide 25: Прерывания
//код базового обработчика
trap_handler:
SAVE_ALL //сохранение контекста
csrr t6, mcause //считывание регистра mcause
srli t6, t6, 31 //считывание бита Interrupt
beqz t6, exception_handler //вызов обработчика исключений
mv a0, sp
jal interrupt_handler //вызов обработчика прерываний
RESTORE_ALL //восстановление контекста
mret

## Slide 26: Прерывания

## Slide 27: Таймер
// новое значение в регистрах a1:a0.
li t0, -1
la t1, mtimecmp
sw t0, 0(t1) // Не меньше старого значения.
sw a1, 4(t1) // Не меньше нового значения.
sw a0, 0(t1) // Новое значение.

## Slide 28: fork() vs vfork()
https://habr.com/ru/company/embox/blog/232605/.